## Slide 1
//PCF PAIN DISCOVERY
以 PCF 盤點「客戶端異常面板解析 → Databricks 上拋」的流程痛點
核心問題不只在異常解析本身，而在於 evidence 整理、TFT-LCD / OLED 製程關聯、RCA 沉澱與資料上拋未形成一致的資料產品。
01
1 客訴接收
照片 / 影片 / 症狀
2 資料整併
genealogy / AOI / lot
3 defect 解析
taxonomy / stage hint
4 RCA 收斂
案例比對 / 驗證方向
5 結果上拋
Databricks / 查詢共享
01 客訴接收 / 建案
客戶提供異常面板照片、影片、panel id / module S/N、機種與症狀描述。
痛點
欄位常缺顯示 pattern、亮度條件、拍攝角度、異常位置與發生時序，後續解析基礎不穩。
02 製程 / 履歷整併
串接 Array / CF / Cell / Module genealogy，關聯 AOI、AVI、EL、E-test、aging、repair / rework。
痛點
資料散落 MES、QMS、RMA、郵件與報告；工程師多花時間在找資料，不是分析資料。
03 異常分型 / stage hint
判讀亮點、暗點、line defect、Mura、偏色、flicker、image sticking、bonding / TFE / COF 異常。
痛點
同一現象描述方式不一；defect code 與 stage 判讀高度依賴資深 FA 經驗。
04 RCA 與案例對照
回看歷史 abnormal panel case、8D、FMEA 與站點紀錄建立可能根因。
痛點
證據鏈分散、案例回用效率低；相似 case 仍常重新做一次完整 triage。
05 資料上拋 / 單位查詢
將分析後資料提供給品質、製程、客服、管理與 BI 團隊做後續查詢與統計。
痛點
多數結果停留在簡報 / 郵件 / 報告，未以結構化 schema 上拋 Databricks，跨單位難自助查詢。
核心症狀
分析週期長、資料難共享、跨 Array / Cell / Module 的證據鏈不連續；即使完成分析，若未上拋 Databricks，就無法形成可被後續單位快速查詢與複用的資料資產。
1

## Slide 2
//PCF HOTSPOT MAP
PCF 拆解後的痛點熱區
用流程分類框架辨識高摩擦、高等待與高知識流失區段，確定 MVP 應優先切入「標準化解析 + Databricks 資料產品化」。
02
流程分類
人工投入
等待時間
資料分散
判讀一致性
知識可複用
Databricks 可上拋性
優先級
P1 客訴內容接收與補件
高
中
中
中
低
中
A
P2 Array / Cell / Module 履歷整併
高
高
高
中
中
高
A
P3 defect code 分型與位置描述
高
中
中
高
中
高
A
P4 相似 case 檢索與 stage ranking
高
高
高
高
中
高
A
P5 FA / 8D / 對客摘要輸出
中
中
中
中
低
中
B
P6 結案資料回寫與 Databricks 上拋
中
高
高
低
高
高
A
熱區 1｜資料仍停留在 case 層，而不是資料產品
即使工程師完成 triage，結果若只存在簡報 / 郵件 / PDF，後續品質、製程、客服與管理端仍得再次詢問或重新整理。
熱區 2｜defect taxonomy 與欄位未標準化
若沒有統一 defect code、stage、panel position、evidence link 與 confidence schema，Databricks 也只能收到不可分析的半結構化文字。
MVP 切入點
先把「案件摘要、defect 分型、Top-N stage、引用證據、建議下一步」做成標準 payload，自動上拋至 Databricks Silver / Gold。
2

## Slide 3
//ROOT CAUSE TO OPPORTUNITY
根因分析：從痛點走到 AI 設計機會
此 Agent 的價值不是取代 FA，而是把「整理、解析、檢索、結構化上拋」變成穩定能力，讓 Databricks 成為後續查詢與決策底座。
03
客訴 evidence 不完整
panel context 缺漏，導致後續 parsing 與 stage 推論不穩。
補件 / 標準化
事件 schema + 缺欄檢查
製程資料跨系統
Array / Cell / Module / lot / 檢測資料整併成本高。
資料蒐集自動化
connector 一鍵拉 genealogy
defect 描述不一致
同類異常在 defect code、位置與 severity 上常有語義漂移。
症狀解析
Vision + taxonomy 統一 defect code
案例回用效率低
相似 abnormal panel case 難快速比中與驗證。
案例檢索 / 排序
RAG + stage ranking + confidence
結果難沉澱共享
RCA 結果未被 schema 化，上拋後也難成為可查詢資料。
Databricks 資料產品
Bronze / Silver / Gold 與 query API
設計前提
AI 聚焦四段：蒐集、解析、檢索、上拋；責任歸屬、recipe 調整、製程放行與最終對客承諾仍保留人工決策。
Databricks 不是單純備份位置，而是後續品質 / 製程 / 管理單位的查詢、彙整、指標與模型訓練底座。
輸出需同時支援 case-level 使用（工程師當下判讀）與 dataset-level 使用（跨機種 / 站點 / defect 趨勢分析）。
每個結論都需附 evidence link、confidence 與來源系統，避免把 panel fault analysis 做成黑盒。
3

## Slide 4
//AI CANVAS | INPUT
AI Canvas｜Input 評估
盤點 Agent 可讀取的輸入來源，確認 panel fault analysis 所需欄位、圖片、製程履歷與 Databricks schema 的可用性。
04
INPUT
客戶端 evidence
異常照片 / 影片、症狀描述、顯示 pattern、panel id、module S/N、機種、lot、發生情境
適合做事件摘要、缺欄檢查與補件提醒
INPUT
產品 genealogy / 製造履歷
Array / CF / Cell / Module lot、BOM、COF / IC / OCA / 材料批次、出貨與 RMA 編碼
用於建立上下文、站點關聯與追溯範圍
INPUT
檢測與量測資料
AOI / AVI、EL、Mura map、色度、E-test、aging、repair / rework、panel map
支援 defect parsing、位置對齊與證據引用
INPUT
知識與歷史案例
defect taxonomy、FA SOP、8D、FMEA、歷史 abnormal panel case、責任判定規則
建立檢索庫、規則庫與評估集
INPUT
Databricks 主資料 / schema
case id、event time、defect code、stage、severity、confidence、evidence URI、next action
確保分析結果能被查詢、彙總與下游模型消費
輸入成熟度檢查
欄位完整性：至少要穩定取得 panel id、module S/N、機種、case id、異常圖像與 defect 描述。
影像與文字對應：圖像、panel map、Mura map、量測結果與事件描述需綁到同一 case / panel。
Databricks schema readiness：需先定義 bronze 原始事件、silver 標準化解析、gold 查詢指標欄位。
權限與脫敏：客戶名稱、序號、供應商、recipe 參數與圖片 URI 需做 RBAC 與審計。
4

## Slide 5
//AI CANVAS | PROCESS
AI Canvas｜Process 評估
流程設計採分段、可驗證、可追溯原則，並把 Databricks 上拋納入主流程，而不是結案後的附加動作。
05
1 事件標準化
case schema / 缺欄檢查
2 資料蒐集
connector 拉 genealogy
3 症狀解析
Vision + defect taxonomy
4 案例檢索
RAG / 相似 abnormal panel
5 原因排序
Top-N stage / evidence
6 人工確認
FA / QE / PE HITL
7 Databricks 發布
silver / gold payload
Process 設計原則
先解析、再推論：先做 defect coding，再檢索相似 case，最後做 stage ranking。
每步皆附 evidence：客訴文字、圖像 URI、genealogy 片段、檢測資料與引用案例都需可回查。
HITL 明確：責任歸屬、製程放行、對客承諾與重大異常升級仍由人工決策。
上拋內建：人工確認後即產生標準 payload，不再依賴額外人工整理 Excel / 簡報。
Databricks 發布邏輯
Bronze：保留原始客訴文字、影像 URI、原始欄位與工具回傳。
Silver：統一 defect code、stage、severity、panel position、confidence 與 evidence link。
Gold：供單位查詢的 case dashboard、defect trend、stage heatmap、closed-loop KPI。
必要時同步提供 serving API 給 case portal / BI / downstream model。
人機協作邊界
Agent 負責：整理、解析、檢索、排序、結構化與上拋。
工程師負責：證據核對、stage / 責任判定、驗證實驗與改善決策。
客服 / 管理端負責：查詢結果、追蹤 SLA、跨單位協調與對客溝通。
Databricks 讓結果不只服務當前工程師，也服務其他需要資料的單位。
5

## Slide 6
//AI CANVAS | OUTPUT / RISK
AI Canvas｜Output / Risk 評估
輸出不只要幫助單案 triage，也要能形成 Databricks 可查詢、可分析、可治理的資料結構。
06
Output 設計
事件摘要
一句話說明症狀、涉及機種、panel / module / lot 與當前狀態
defect 解析
候選 defect code、位置描述、severity、可能 stage、confidence 與引用證據
原因排序
Top-N stage / material / tool 假設與建議補驗證項目
Databricks payload
標準 schema：case id、panel id、defect、stage、evidence URI、owner、timestamp
查詢視角
供品質 / 製程 / 客服 / 管理單位使用的 dashboard、query API 與 downstream dataset
知識回寫
結案內容回寫 case store、rule base 與評估集，形成閉環
Risk 控制
資料錯配
panel id、module S/N、lot 與影像 / Mura map 綁定需校驗，避免錯用 genealogy。
錯誤分型
低信心時不直接定 defect code，改輸出候選類別與需補資料。
責任誤判
責任歸因不可由模型自動結論；需附 stage 證據並由人工覆核。
Schema drift
Databricks 欄位定義更新需版本化，避免不同時期 case 無法橫向比較。
敏感資訊外洩
客戶名稱、序號、供應商與 recipe 參數需脫敏、RBAC 與審計。
過度依賴 AI
保留覆寫、退回與抽驗機制，監控誤判 case 與採納率。
6

## Slide 7
//BENEFIT ASSESSMENT
效益評估｜四項導入指標
此場景具備高影響、高可量測特性；加上 Databricks 後，效益不只在 case turnaround，也在跨單位查詢效率與資料再利用。
07
整體評分
17 / 20
適合先驗證「摘要、defect 分型、Databricks 上拋、query 支援」四項能力，再擴充到 stage ranking 與閉環治理。
4 / 5
Automatable
補件提醒、資料蒐集、defect 摘要、結構化欄位產生與 Databricks 發布皆可高度自動化。
5 / 5
Impactful
可直接縮短初判週期，並讓品質 / 製程 / 客服不用再重複詢問工程師索取資料。
4 / 5
Data readiness
資料量足夠，但需先整理影像對齊、defect taxonomy 與 Databricks 欄位標準。
4 / 5
Evaluability
可量測 defect code 命中率、Top-3 stage 命中率、上拋成功率與查詢採納率。
建議 KPI 與量測
KPI 類別
指標
說明
MVP 目標方向
Databricks 角色
效率
補件時間 / 初判時間
case 建立到可分析狀態 / 初次 triage 輸出所需時間
顯著縮短
供 SLA 與 case 時效追蹤
品質
defect code 命中率
人工最終定版與 Agent 候選是否一致
持續提升
做版本比較與誤判分析
RCA
Top-3 stage 命中率
最終確認 stage 是否落在模型前 3 名內
可驗證提升
供 stage heatmap 與 case 聚類
採納
工程師 / 單位採納率
工程師是否採用摘要與建議方向；單位是否直接查 Databricks
穩定增加
追蹤 query 行為與使用覆蓋率
7

## Slide 8
//BENEFIT ASSESSMENT
效益評估｜優先場景與導入順序
先做高影響、能快速量測的子任務，再擴充到 RCA 指引與跨單位自助查詢。
08
Impact × Automatable
Impact
Automatable
A
客訴摘要 +
缺欄提醒
B
defect 分型 +
相似 case 檢索
C
Databricks 上拋 +
query dataset
D
FA / 客回草稿
建議導入路徑
Phase 1｜Quick win：客訴摘要 + 缺欄提醒 + genealogy 拉取，先改善 case triage 時效。
Phase 2｜解析能力：defect code 分型 + 相似 case 檢索 + stage ranking，建立可驗證命中率。
Phase 3｜資料產品化：標準 payload 上拋 Databricks Silver / Gold，讓其他單位能自助查詢。
Phase 4｜閉環治理：結案回寫、dashboard、誤判分析與知識 / taxonomy 更新節奏。
Databricks 的使用者視角
品質工程
查詢 defect trend、責任分布、重複 abnormal pattern
製程工程
依 stage / tool / material 線索快速鎖定驗證方向
客服 / RMA
快速取得摘要、目前狀態、下一步與對客回覆依據
管理 / BI
查看 case SLA、風險熱區、重點客戶與產品族群趨勢
8

## Slide 9
//TO-BE AI+
To-Be AI+ 流程設計
新流程讓 Agent 不只做 panel RCA 助理，也成為結構化資料的生產者；Databricks 則是跨單位共享與查詢中心。
09
客戶 / 客服 / RMA
面板故障分析 Agent
Databricks / Data Product
品質 / 製程 / FA / BI
建立 case / RMA
補上照片 / S/N / lot
接收回覆與追蹤
摘要與缺欄檢查
拉 genealogy / 檢測
defect code 分型
檢索相似 case
Top-N stage ranking
產生標準 payload
Bronze
raw event
Silver
normalized case
Gold
query / KPI
查詢摘要 / 證據
取得分析方向
追蹤 trend / SLA
輸出報表 / dashboard
新流程特徵：先由 Agent 完成客訴整理、TFT-LCD / OLED 製程關聯、症狀解析與 Databricks 上拋，再由各單位依角色查詢資料與取得分析方向。
9

## Slide 10
//BEFORE / AFTER
流程再造｜Before / After 比較
AI+ 後的關鍵不是少人力，而是讓異常解析更快、更一致、更容易被其他單位直接查到。
10
As-Is｜人工主導
To-Be｜AI+ 協作 + Databricks
案件啟動
客服來回補圖 / 補件，格式不一
資料取得
跨 MES / QMS / 報告手動找 genealogy 與檢測
解析方式
依資深經驗描述 bright line / Mura / 偏色
RCA 判讀
靠站點履歷與 8D 手工比對
結果共享
主要透過郵件 / PPT / PDF，難被其他單位直接查詢
整體週期
長，且品質波動大
案件啟動
自動檢查缺欄並提示補圖 / 顯示條件 / 序號
資料取得
Agent 透過 connector 拉取 genealogy、AOI / E-test / aging
解析方式
以統一 taxonomy 做 defect code 與 panel position 描述
RCA 判讀
RAG + rule + stage ranking + 工程師確認
結果共享
產生標準 payload 上拋 Databricks，其他單位直接 query / 看 dashboard
整體週期
短，且更可預測、可追溯
真實收益：同類 abnormal panel 不必每次都從零開始；更重要的是，分析結果可被品質、製程、客服與管理單位直接取用，而不是只停留在單次報告。
10

## Slide 11
//OPERATING MODEL & GOVERNANCE
新流程的營運機制與治理閉環
要讓 Agent 長期可用，除了模型，還要設計資料 owner、taxonomy 更新、Databricks schema 管理與例外升級機制。
11
流程 owner
定義 KPI、例外流程、對客回覆、stage 判讀規則與單位協作邊界。
AI 協作層
摘要、defect code、案例檢索、stage ranking、payload 生成與審計留痕。
知識 / 評估
defect taxonomy、case store、prompt、rule base、評估集與誤判分析。
Databricks 治理
Bronze / Silver / Gold schema、版本控管、資料品質檢查與存取權限。
風控 / 升級
低信心升級、責任爭議、敏感客訴與重大品質異常需主管覆核。
治理重點
指定 owner：誰對 KPI、對客承諾、例外處理與模型更新負責。
建立 defect taxonomy 更新節奏：新 defect 類型、stage 準則與 SOP 需定期同步。
定義低信心門檻：證據不足時，Agent 應主動要求補圖、補件或轉人工。
以 Databricks 追蹤品質漂移：schema 變動、欄位缺漏、版本差異與誤判案例都應可回溯。
建立 closed-loop：結案後的最終 defect / stage / action 要回寫評估集與資料表。
例外處理路徑
圖像 / panel map 不足：要求客戶或客服補圖、補 pattern、補序號與發生條件。
低信心分型：轉人工模式並標示缺失證據與候選 defect code。
跨 stage 責任爭議：強制主管覆核，避免直接自動回覆。
connector / ETL 失敗：至少輸出結構化摘要並記錄未成功拉取的資料源。
Databricks 發布失敗：保留 retry queue 與 dead-letter 機制，避免 case 分析結果遺失。
11

## Slide 12
//AI SCENARIO HANDOFF
AI 場景說明書｜業務 / 功能
以下內容可直接交給技術端，作為「面板故障分析 Agent：客戶端異常面板解析 + Databricks 上拋」的場景定義。
12
場景基本資訊
欄位
內容
欄位
內容
場景名稱
面板故障分析 Agent：收到客戶端異常面板解析，並將分析資料上拋至 Databricks
目標
縮短查詢時間、提升 defect 分型一致性，讓各單位更容易取得分析結果與方向
觸發
客戶案件建立、RMA 建案，或工程師輸入 panel / module / case id 查詢
主要使用者
客服窗口、品質工程、製程工程、FA / RMA 團隊、BI / 管理單位
主要輸入
客訴照片 / 影片、panel / module / lot、AOI / AVI / EL / E-test / aging、履歷、SOP、歷史案例
主要輸出
事件摘要、候選 defect code、Top-N stage 假設、建議下一步、Databricks payload
決策邊界
AI 不直接決定責任歸屬、賠償、recipe 調整、製程放行或最終對客承諾
資料邊界
Databricks 只接收經 schema 化與權限控管後的欄位與 URI，不直接暴露敏感原始內容
功能模組
1｜案件接收
解析客訴文字、圖像、panel / module id、缺欄與補件提醒
2｜資料整合
串接 genealogy、檢測、BOM、8D、case store 與 rule base
3｜AI 判讀
defect code 分型、案例檢索、stage ranking、confidence 與引用證據
4｜Databricks 發布
輸出 bronze / silver / gold 所需欄位，支援 dashboard / query / API
5｜審計記錄
保存 prompt、工具使用、引用證據、人工修正與資料版本
12

## Slide 13
//AI SCENARIO HANDOFF
AI 場景說明書｜技術 / 架構設計
架構重點是可檢索、可追溯、可評估、可治理；Databricks 負責形成跨單位可查詢的資料產品。
13
資料來源
客訴圖像 / 文字
panel / module S/N
Array / CF / Cell / Module genealogy
AOI / AVI / EL / E-test / aging
FA / 8D / 歷史 case / SOP
連接 / Orchestrator
MES / QMS / RMA connector
事件 schema / 欄位對齊
workflow state / tool calling
policy / RBAC / mask
prompt template / retry queue
AI 核心
Vision defect parsing
LLM reasoning / summarization
RAG / similar case retrieval
Top-N stage ranking
confidence + evidence packaging
Databricks Lakehouse
Bronze｜raw case event
Silver｜normalized analysis payload
Gold｜query / KPI / dashboard
Unity Catalog / schema version
serving API / downstream ML
輸出 / 評估
case portal / engineer copilot
品質 / 製程 / 客服 query
dashboard / trend analysis
命中率 / 採納率 / 時效
audit log / version trace
技術端交付物：connector 規格、事件 / payload schema、Databricks table design、tool schema、prompt template、defect taxonomy、評估集、權限與審計要求。
13